Лист данных пневмоприводов типа ПЗ и ПЗН

| Предприятие-заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, тел./факс. |  |
| №№ позиции |  | Кол. шт. |
| Параметры задвижки | Параметры задвижки | DN ….. | PN ….. | Управление: ( - Ручное ( - Под электропривод |
|  | Обозначение задвижки |  |
|  | Изготовитель и год выпуска |  |
| Пневмопривод | Тип пневмопривода | ( - ПЗ | ( - ПЗН | ( - ПЗ (с управляемым процессом открытия и закрытия) |
|  | Быстродействие | ( - скорость закрытия от 3 до 5 мм/с | ( - время открытия и время закрытия задвижки не более 12 с |  |
|  | Пневматическое питание | ( - одна линия ( - две линии |
|  | Фильтр-стабилизатор давления воздуха | ( - отсутствует ( - ФСДВ-10-У1 ( - другой |
| Состав комплекта дополнительных устройств | Комплектность дополнительных устройств (КВ - конечный выключатель, ЭПР - электропневмораспределитель, ЭП – электропневматический) | Код | Рекомендуемые типы | Другие |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 2 вх. управления | 00 ( | — |
|  | 2 пневматических КВ |  | — |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 1 вх. управления | 01 ( | — |
|  | 2 пневматических КВ |  | — |
|  | Датчик уровня налива |  | — |
|  | Пневматический воздухораспределитель с 2 вх. управления | 02 ( | — |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  | ( Bi5-G18-Y1X/S97 ф. “TURCK” | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-6-06 | ( |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) ЭПР с 1 вых. | 03 ( | ( WPISXB314A300 ф. “ASCO” | ( |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  | ( Bi5-G18-Y1X/S97 ф. “TURCK” | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-9-03 | ( |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) ЭПР с 1 вых. | 04 ( | ( РДВ-2А ТУ6-90 5Д2.954.021 ТУ | ( |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  | ( ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-6-06 | ( |
|  | 1 взрывозащищенный (Exd…) ЭПР с 2 вых. | 05 06 ( ( НЗ НО | ( РДВ-4 ТУ6-90 5Д2.954.022 ТУ | ( |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  | ( ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-9-01 | ( |
|  | Исходное состояние – НЗ или НО |  | — |
|  | 1 искробезопасный (Exi…) ЭПР с 2 вых. | 07 08 ( ( НЗ НО | ( WPISXB551A319 ф. "ASCO" | ( |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  | ( Bi5-G18-Y1X/S97 ф. "TURCK" | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-9-07 | ( |
|  | Исходное состояние – НЗ или НО |  | — |
|  | ( - для ПЗ с управляемым процессом открытия и закрытия задвижки |
|  | Позиционер ЭП искробезопасный (Exi…) | 09 ( | ( ЭПП-Ех-2 4-20 мА | ( |
|  | 2 искробезопасных (Exi…) индуктивных КВ |  | ( Bi5-G18-Y1X/S97 ф. "TURCK" | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-9-07 | ( |
|  | Позиционер ЭП искробезопасный (Exi…) | 10 ( | ( ЭПП-Ех-2 4-20 мА | ( |
|  | 2 взрывозащищенных (Exd…) электрических КВ |  | ( ВВ-2-01 5Д3.609.005 ТУ | ( |
|  | Коробка соединит. взрывозащищенная (Exe…) |  | ( КСВ- 4-9-03 | ( |
| Подводящий кабель | ( - ( 5 - 12 мм ( - ( 12 - 20 мм ( - Другой |
| Примечание – При выборе «Другой» - необходимо указать тип или значение. |
| Дополнительные требования: |